شركت گازاستان آذربایجان شرقی پژوهش و فناوری تعریف طرح اینترنشیپ عنوان طرح اینترنشیپ: بررسی و ارزیابی استفاده از شیرهای Slam Shut Off در مقایسه با شیرهای Shut Off موجود اهداف و دلايل نياز به عملياتي شدن پروژه: شیرهای شات آف در ایستگاههای تقلیل فشار گاز نوعی ابزار کنترلی مهم برای قطع جریان گاز درصورت بالا رفتن بیش از حد فشار بعد از رگولاتور می باشند. در حال حاضر شیر شات آفهای مورد استفاده در ایستگاهها از نوع توپی بوده که ضمن دارا بودن ضریب عملکرد و ایمنی بسیار بالا، قیمت بالایی داشته و باعث افزایش قیمت ایستگاهها می گردد. علاوه بر این، شیر شات آفهای از نوع توپی در اثر عدم کارکرد به مدت طولانی جام شده و در مواقع اضطراری که نیاز به عملکرد صحیح شیرهای Shut Off و قطع سریع جریان گاز می باشد عمل نکرده و می توانند به بروز حادثه و ایجاد مشکل برای بهره برداران منجر گردند. همچنین شیرهای پیشنهادی به لحاظ سرعت عملکردی در زمان بسیار کوتاهی نسبت به شیرهای موجود عمل می نمایند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از شیرهای از نوع Slam Shut Off به جای انواع موجود مورد استفاده به منظور کاهش هزینه ایستگاهها و همچنین افزایش سرعت قطع گاز، می باشد. شرح خدمات مورد نیاز: 1- بررسی و شناخت دقیق مساله و نیازمندی شرکت گاز 2- بررسی استانداردهای و مشخصات فنی مورد نظر شرکت ملی گاز ایران برای شیرهای مورد نظر 3- بررسی و مقایسه انواع شیر شات آفهای مورد نظر از ابعاد مختلف فنی، عملکردی، اقتصادی و ... و تعیین معایب و مزایای هریک از آنها با توجه به شرایط موجود در ایستگاههای تقلیل فشار 4- تدوین پیش نویس/بازنگری استاندارد مشخصات فنی شیرهای شات آف (درصورت لزوم و بنا به تشخیص کارفرما براساس نتایج مطالعات انجام شده) 5- جمع بندی و ارائه گزارش